Карта безопасности.

| Идентификация продукта и компании. |
| --- |
| Наименование продукта | Sn-Pb NC 254 |
| Тип | Паяльная паста (не требующая отмывки) |
| Аналог | Для всех сплавов (Sn-Pb) NC 254. |
| Применение | Промышленное применение: электронная промышленность, пайка. |
| Поставщик | AIM |
| Изготовитель | AIM 9100 Henri-Bourassa east Montreal, Quebec, Canada, H1E 2S4, (514). |

- Опасные компоненты.

| № | Название | CAS№ | % от веса | Предельные значения внешнего воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Олово | 7440-31-5 | Непостоян. | TWA: 2 (мг/ м3) из OSHA (PEL) [США] [1997] ПРИ ВДЫХАНИИ. TWA: 2 (мг/ м3) из [США] [1994] ПРИ ВДЫХАНИИ. |
|  | Свинец | 7439-92-1 | Непостоян. | TWA: 0.05 (мг/ м3) из ACGIH (TLV) [США] [1995] ПРИ ВДЫХАНИИ. TWA: <0,1 (мг/ м3) из NIOSH [США] ПРИ ВДЫХАНИИ. |
|  | М-пиррол | 872-50-4 | 1-2.25 | ОРАЛЬНО (LD50): максимально допустимое значение: 5130 мг/кг [протестировано на мышах]. 3914 мг/кг [протестировано на крысах]. |
|  | Гидрогенизированный канифоль | 65997-06-0 | 2-4.5 | ОРАЛЬНО (LD50): максимально допустимое значение: 8400 мг/кг [протестировано на крысах], 5000 мг/кг[протестировано на морских свинках]. |
|  | Канифоль | 8050-09-7 | 1.5-3.75 | Отсутствует. |
| Определение опасности. |
| Физическое состоя-ние и внешний вид | Твердое вещество (вязкое). |
| Меры безопасности | Внимание! Опасность заболевания раком зависит от продолжительности и степени воздействия. Избегайте попадания продукта в глаза. НЕ проглатывать продукт! Старайтесь не вдыхать продукт. Не допускайте длительного или повторного попадания вещества на кожу. Держать контейнер закрытым. Использовать только при соответствующей вентиляции. Не работать с продуктом во время беременности. Тщательно мойте руки после работы с продуктом. Не дотрагивайтесь до пролитого вещества и отходов, попавших на землю или в водосток. |
| Способ попадания | Вдыхание. Проглатывание. |
| Возможные случаи серьезной угрозы для здоровья | Глаза: продукт может быть опасен при контакте с глазами (оказывает раздражающее воздействие). Кожа: продукт может быть опасен при контакте с кожей (раздражающее, сенсибилизирующее воздействие). Вдыхание: продукт может быть опасен при вдыхании (может привести к губительным последствиям). Проглатывание: продукт может быть опасен при проглатывании (может привести к губительным последствиям). |
| Возможные хронические заболевания | Хроническое воздействие: Пары и дым, производимые продуктом могут быть опасны при попадании в организм, в глаза (оказывает раздражающее воздействие). Продукт может быть опасен при контакте с кожей (раздражающее, сенсибилизирующее воздействие). Не разрушает кожу. Не проникает сквозь кожные покровы. |
| Медицинские последствия, возникшие из-за передозировки | Если Вы несколько раз подвергались действию токсичных веществ, это может вызвать общее ухудшение здоровья. |
| Признаки (симптомы) передозировки | Не указаны. |
| См. информацию о токсичности (раздел 11) |
| Первая медицинская помощь. |
| При попадании в глаза | Проверьте наличие контактных линз и снимите их, если они есть. Если продукт попал в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Обратитесь за медицинской помощью. |
| При попадании на кожу При серьезном повреждении кожного покрова | Если на кожу попал продукт, немедленно промойте участок кожи большим количеством воды течение как минимум 15 минут, при этом снимите одежду и обувь. Нанесите на раздраженную кожу смягчающее средство. Перед повторным использованием одежды, на которую попал продукт, выстирайте ее. Тщательно очистите обувь от остатков продукта. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. |
|  | Промойте поврежденный участок кожи с дезинфицирующим мылом и нанесите антибактериальный крем. НЕМЕДЛЕННО обратиться за медицинской помощью. |
| При вдыхании При серьезном повреждении дыхательных путей | Выйти на свежий воздух. Если пострадавший не дышит, сделайте ему искусственное дыхание. При затрудненном дыхании дайте кислородную маску. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |
|  | Невозможны. |
| При проглатывании Серьезные повреждения | Не вызывать рвоту, если только этого не потребует медицинский сотрудник. Ни в коем случае не заставлять давать пострадавшего принимать что-то через рот. Расстегнуть сдавливающую одежду: воротник, галстук, пояс, ремень. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Дополнительная информация отсутствует. |
| Примечания для терапевта | Отсутствуют. |
| Меры противопожарной безопасности. |
| Огнеопасность продукта | Может загореться при высокой температуре. |
| Температура самовоспламенения | Не указана. |
| Точка воспламенения | Наименьшее известное значение: ПРИ ОТКРЫТОМ СОСУДЕ: 180°C (356°F). (Кливленд). (Канифоль) |
| Предельные значения воспламенения | Не указаны. |
| Продукты сгорания | Оксиды углерода (СО, СО2), оксиды азота (NО, NО2). Некоторые оксиды металлов. |
| Опасность возгорания в присутствии различных веществ | Возгорается в присутствии источников открытого огня, искр. Не возгорается в присутствии горячих или окисленных веществ, восстановителей, горючих веществ, металлов, кислот, щелочей, влажности. |
| Опасность взрыва под действием различных факторов | Не взрывается при механических толчках и ударах, а также в присутствии источников открытого огня или искр. |
| Инструкции и методы борьбы с пожаром; Огнезащитная одежда | Небольшой огонь: применять СУХОЙ химический порошок. Сильное пламя: применять спирт содержащую пену, распылитель воды или водяной туман. Не применять струи воды! |
|  | Удостоверьтесь в использовании испытанного/сертифицированного респиратора или его эквивалента. |
| Примечания относи-тельно опасности возникновения пожара. Примечания относительно опасности взрыва. | Металлическая составляющая продукта не воспламеняется. Пыль и порошок могут загореться (для олова). |
|  | Испарения продукта и воздух образуют взрывоопасную смесь. |

| Меры по предотвращению несчастных случаев. |
| --- |
| Небольшое количество пролитого продукта Значительное количество пролитого продукта | ДРУГОЕ: Используйте специальный инструмент, чтобы собрать пролившийся продукт в специальный мусорный контейнер. Нейтрализуйте остатки продукта при помощи раствора ацетоновой кислоты. Закончите уборку, вылив на пострадавший участок воду, которую затем следует удалить в соответствии с местным законодательством. |
|  | Дополнительная информация отсутствует. |
| Применение и хранение. |
| Применение | Избегать попадания на слизистую глаз. Не проглатывать. Не вдыхать пыль/дым от продукта. Избегать длительного или многократного попадания продукта на кожу. Следите, чтобы контейнер был плотно закрыт. Работайте с продуктом только в хорошо проветриваемых помещениях. После применения тщательно вымыть руки. Следите, чтобы пролившийся продукт или его остатки не попали на землю или в водопровод. |
| Хранение | Хранить плотно закрытые контейнеры в прохладном помещении. |
| Средства личной безопасности. |
| Технический контроль | Обеспечить тщательную вентиляцию и другие средства технического контроля для поддержания концентрации паров продукта в воздухе ниже порогового значения. Если в процессе работы с продуктом выделяются пыль, дым или туман, используйте соответствующую вентиляцию, чтобы внешнее воздействие продукта соответствовало нормам. |
| Индивидуальная защита | Глаза: защитные очки. Тело: рабочий халат. Органы дыхания: Убедитесь, что при недостаточной вентиляции используется сертифицированный респиратор или его эквивалент. Если вентиляция в помещении недостаточна, работайте в респираторе. Руки: перчатки. Ноги: не требуется никакой специальной обуви. ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендованная защитная одежда может не подойти для выполнения конкретных задач. В данном случае перед началом работы проконсультируйтесь у специалиста. |
| Индивидуальная защита в случае значительного количества пролитого продукта | Защитные очки, защитный костюм, респиратор, ботинки, перчатки. Чтобы предотвратить вдыхание вредных паров, используйте респираторные устройства индивидуальной защиты дыхательных путей. Рекомендованная защитная одежда может не подойти для выполнения конкретных задач, посоветуйтесь со специалистом ДО начала работ. |
| 8.4. Название продукта 1) (См. раздел 2) | Предельно допустимые значения внешнего воздействия |
| Проконсультируйтесь с местными законодательными органами по вопросам предельно допустимых значений времени воздействия. |
| Физические и химические свойства. |
| Физическое состояние и внешний вид | Твердое вещество (вязкое). | Запах: Обычный канифоль. |
| Молекулярный вес | Не указан. | Вкус: Не указан. |
| Химическая формула | Не указана. | Цвет: Бесцветный. |
| рН (1% водный раствор) | Основн. | Удельный вес к воде: Средне взвешенное значение: 5 – 6 (Вода=1) |
| Значение кислотности | Отсутствует. |
| Точка кипения/конденсации | Отсутствует. |
| Точка замерзания/таяния | Отсутствует. |
| Критическая температура | Не указана. |
| Давление пара | Отсутствует. |
| Плотность пара | Отсутствует. |
| Летучесть | Отсутствует. |
| Критический уровень восприятия запаха | Отсутствует. |
| Уровень испарения | Отсутствует. |
| VOC | Отсутствует. |
| Вязкость | Отсутствует. |
| LogKow | Продукт нерастворим в воде, масле. |
| Ионность (в воде) | Не ионный. |
| Дисперсионные качества | Не растворим ни в холодной, ни в горячей воде, метаноле, диэтиловом эфире, н-октаноле, ацетоне. |
| Растворимость | Не растворим ни в холодной, ни в горячей воде, н-октаноле, ацетоне. |
| Комментарии к физическим и химическим свойствам | Отсутствуют. |

| Устойчивость и реактивность. |
| --- |
| Стабильность и реактивность | Продукт устойчив. |
| Условия нестабильности | Продукт устойчив при стандартных условиях работы. Если будет превышена точка плавления, продукт станет выделять токсичные пары оксидов металлов. |
| Несовместимость с различными веществами | Немного реактивен с окислителями, металлами, кислотами, влажностью. Крайне незначительно реактивен с восстановителями. |
| 10.4 Опасные продукты разложения Опасная полимеризация | Отсутствуют. |
|  | Не происходит. |
| Коррозия Специальные примечания | Крайне незначительно коррозиен в присутствии меди. Не коррозиен со стеклом, сталью, алюминием, цинком, нержавеющей сталью (304), нержавеющей сталью (316). |
|  | Не указаны. |
| Информация о токсичности. |
| 11.1. Воздействие токсичности, вызывающее хронические последствия для человека | Пары и/или пыль, производимые продуктом, могут быть опасны при их попадании на слизистую глаза (раздражающее действие), вдыхании или проглатывании. Продукт может быть опасен, если попадет на кожу (раздражающее, сенсибилизирующее воздействие). Не разрушает кожу. Не проникает сквозь кожные покровы. КАНЦЕРОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ: Не классифицируется NIOSH (для олова), классификация ACGIH А3 (одобрена для животных), классификация IARC 2В (для людей)(для свинца). Не классифицируется NIOSH (для свинца). Не классифицируется NIOSH (для м-пиррола). [Продукты температурного разложения канифоля (например, формальдегид)] – классифицирован и одобрен NIOSH. МУТАГЕННЫЙ ЭФФЕКТ: Отсутствует. ТЕРАТОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ: классификация Европейского Союза 1 (для свинца). РАЗВИТИЕ ТОКСИЧНОСТИ (свинец): классификация Репродуктивная система/токсичность/для женщин, Репродуктивная система/ токсичность/для мужчин [ОДОБРЕНА] (для свинца). |
|  | Продукт может быть токсичен для крови, почек, нервной системы, репродуктивной системы, печени, селезенки, мозга, пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, кожи, центральной нервной системы, глаз, хрусталика или роговицы глаза, щитовидной железы. Длительная или многократная работа с продуктом может вызвать повреждение ряда органов. Длительное воздействие продукта может негативно повлиять на общее состояние здоровья. |
| 11.2. Токсичен для животных | В нашей базе данных отсутствует особая информация относительно токсичности продукта для животных. |
| 11.3. Специальные примечания относительно влияния токсичности, вызывающей хронические последствия для человека Специальные примечания относительно прочего воздействия токсичности на человека Специальные примечания относительно влияния токсичности на животных | Длительное или многократное воздействие паров оксида олова может привести к доброкачественному пневмокониозу. |
|  | РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ: может вызвать серьезные ОЖОГИ! Пары и пыль продукта могут вызвать раздражение слизистой глаз, пищеварительной системы и дыхательных путей. (для олова) |
|  | Не указаны. (для олова) |
| Экологическая информация. |
| Экотоксичность | Отсутствует. |
| BOD5 или COD | Отсутствует. |
| 12.3. Биоразложимость/ OECD Изменчивость | Отсутствует. |
|  | Отсутствует. |
|  | Маловероятно появление продуктов краткосрочного разложения. Тем не менее, могут образоваться продукты длительного разложения. |
| Токсичность продуктов биоразложения | Продукты разложения менее токсичны, чем сам продукт. |
| 12.4. Специальные примеча-ния по отношению к продуктам биоразложения | Отсутствуют. |
| Утилизация отходов. |
| Информация об утилизации | Отходы следует утилизировать в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами экологической безопасности. |
| Смыв отходов | Не допустим. |
| Проконсультируйтесь с региональными или местными административными органами. |
| Информация о транспортировке. |
| Классификация DOT Специальное оснащение транспорта | Не классифицируется DOT. (США) |  |
|  | Не классифицируется |
|  | Не применяется. |
| 14.2 Классификация IMO/IMDG Морской загрязняющий агент | Не классифицируется системой IMDG. |
|  | Отсутствует. |
| Классификация ADR/RID | Не классифицируется системой ADR (Европа). |
| 14.4. Классификация ICAO/IATA | Не классифицируется системой IATA. |
| Нормативная информация. |
| Классификация HCS | Класс: раздражающее вещество. Класс: сенсибилизирующее вещество. Класс: влияет на ряд органов. Класс: токсичен для репродуктивной системы. |
| Федеральные нормы США | TSCA 4(a) окончательные результаты проверки: м-пиррол. TSCA IUR 8(a): м-пиррол. TSCA 5(e) список разрешенных веществ: м-пиррол. TSCA реестр: ВСЕ КОМПОНЕНТЫ. TSCA 12(b) экспорт: м-пиррол. SARA 302/304/311/312 очень опасные химические вещества: веществ не обнаружено. SARA 302/304 аварийное планирование и уведомление: веществ не обнаружено. SARA 302/304/311/312 химические вещества: все составляющие. SARA 311/312 система распространения карт безопасности – реестр химических веществ – определение опасности: Олово: немедленное ухудшение здоровья, СВИНЕЦ: последующее ухудшение здоровья; м-пиррол: огонь, немедленное ухудшение здоровья, последующее ухудшение здоровья; канифоль: немедленное ухудшение здоровья, последующее ухудшение здоровья. SARA 313 уведомление и отчет о выбросе токсичных химических веществ: Свинец: 0,1%, м-пиррол: 1%. |
|  | Закон о чистой воде (CWA) 307: свинец. Закон о чистой воде (CWA) 311: веществ не обнаружено. Закон о чистом воздухе (CAA) 112 предотвращение аварийных выбросов: веществ не обнаружено. Закон о чистом воздухе (CAA) 112 контроль над огнеопасными веществами: веществ не обнаружено. Закон о чистом воздухе (CAA) 112 контроль над токсическими веществами: веществ не обнаружено. |
| Законодательство в штатах | Род-Айленд RTK – опасные вещества: олово, свинец. Пенсильвания RTK: олово (опасен для окружающей среды), свинец, м-пиррол (опасен для окружающей среды). Флорида: олово, свинец, м-пиррол. Миннесота: олово, свинец, м-пиррол, канифоль. Мичиган: свинец. Массачусетс: олово, свинец, м-пиррол. Нью-Джерси: олово, свинец. Нью-Джерси – список опасных утечек вещества: олово. Калифорния собственность65: продукт содержит свинец, который может вызвать рак, привести к врожденным эффектам и другим негативным воздействиям для репродуктивной системы (мужчинам и женщинам). |
| 15.4 Международное законодательство |
| EINECS DSCL (EEC) Международные списки опасных веществ | Отсутствует. |
|  | 20/22- опасен при вдыхании или проглатывании. 36/38- раздражает слизистую глаз и кожные покровы. 42/43- может вызвать сенсибилизацию при вдыхании или попадании на кожу. R50/53- крайне токсичен для водных организмов. Может оказать длительное негативное воздействие в водной среде. 61- Может повредить неродившемуся ребенку. 62-опасность ухудшения способности к воспроизведению потомства. |
|  | Австралия (NICNAS): Все компоненты. Корея (TCCL): Все компоненты. Филиппины (RA6969): Все компоненты. |

| Другая информация. |
| --- |
| Информацияонная Система Опасных Веществ (США) | 5 – здоровье 6 – пожароопасность 7 – реактивность 8 – личная защита | Национальная Ассоциация Защиты от Пожаров (США) | пожароопасность |
|  |  |  | Здо- ровье Особая опасность | Реактив-ность |
| Информация на этикетке | ОПАСНОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФЕКТОВ. СОДЕРЖИТ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ. КРАЙНЕ ТОКСИЧЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ. ОПАСЕН, ЕСЛИ ПРОДУКТ ВДОХНУТЬ ИЛИ ПРОГЛОТИТЬ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КОЖНУЮ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ И АЛЛЕРГИЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РАКА. СОДЕРЖИТ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РАКА (ОСНОВАНО НА ДАННЫХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ). МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЕСЛИ БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ. |
| Ссылки | - база данных CHEMTOX |
| Другие специальные примечания | ВСЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В КОНЦЕНТРАЦИИ БОЛЕЕ 1% (БОЛЕЕ 0,1% ДЛЯ КАНЦЕРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ) ПРЕДСТАВЛЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. |
| Разрешено П. Диалло 28.11.2003. | Подтверждено П. Диалло. Напечатано 28.11.2003. |
| Контактная информация | AIM 25 Kenney Drive, Rhode Island, USA, 02920 (401) 463-5605 (800) CALL AIM |
| Информация для читателя. Насколько нам известно, в настоящем документе содержится точная и верная информация. Тем не менее, вышеуказанные поставщики и их филиалы не несут ответственности за корректность и полноту информации, приведенной в документе. Ответственность за окончательное решение о возможности работы с продуктом лежит на потребителе. Все вещества могут быть опасны, и должны применяться с осторожностью. Несмотря на то, что конкретные опасные факторы описаны в настоящем документе, мы не можем гарантировать, что они – единственно возможные. |